## Slide 1
Prélèvement de gaz du sol et d’air intérieur/extérieur
Mesures d’air : étape par étape
Moulin de Beez, les 5 et 12 décembre

## Slide 2
?
?
?
?
?
Mesures d’Air appropriées
Préparation
Réalisation
Intégration
Exemple de réflexion sur base de 3 cas théoriques
&

## Slide 3
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
CAS 1 : Maison d’habitation – type III

## Slide 4
Rappel : Processus par étapes
CAS 1 : Maison d’habitation – type III
MCS consolidé
ESR
2. EDR
Etude de Risques
HMG
MG
Nécessité Assainissement
Réalisation de mesures d’air
?AMG/ MG?

## Slide 5
CAS 1 : Maison d’habitation – type III
Pollution historique en éthylbenzène liée à une citerne de mazout de chauffage aérienne en cave – évacuée
S-Risk :
  Scenario standard RI >1
  Artifice « profile soil indoor » RI > 1
Assainissement ? Mesures d’Air?
Mesures d’air

## Slide 6
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
CAS 1 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Lignes directrices :
Air Intérieur/gaz du sol
Prélèvements synchrones
Blanc
…
Superficie tache sous bâti : 30 m²
Maison : 50 m²
Superficie

## Slide 7
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
CAS 1 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Réflexion sur la pollution
- Pollution profonde?
- Zone tampon?
- Configuration ?
Superficie tache sous bâti : 30 m²
Maison : 50 m²
Superficie

## Slide 8
CAS 1 : Maison d’habitation – type III
Comparable à
Vise à caractériser l’influence gaz du sol sur air intérieur
Annexe B6.1

## Slide 10
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
CAS 1 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Stratégie
Besoin de 2 piézairs et 1 prélèvements d’air intérieur
! Prélèvements synchrones à l’intérieur et gaz du sol !
Air int. : attention aux voies préférentielles
Superficie tache sous bâti : 30 m²
Maison : 50 m²
Superficie

## Slide 11
Localisation des points de prélèvement?

## Slide 12
Préparation des prélèvements : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.3
Pollution
Polluants
Concentrations attendues (cf. S-Risk)
Sol
Perméabilité
Agrément labo
« Laboratoires et organismes agréés dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique »
awac.be > guichet technique > agréments > laboratoires
EXPERT
LABO
Matériel
Support de prélèvement
Pompe
Débitmètre calibré
Sondes
Etc.
Paramètres prélèvement
Débit
Volume
Conservation échantillons
Conditions météo

## Slide 13
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
CAS 1 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Planification des campagnes (Minimum 3 campagnes)
- Pas de fréquences car conditions contrastées
- Mesures des conditions lors de chaque campagne
Superficie tache sous bâti : 30 m²
Maison : 50 m²
Superficie
Air intérieur

## Slide 14
Paramètres nécessaires à mesurer (minimum 3 campagnes) :
Pression atmosphérique
  1 campagne > 1013hPa
  1 campagne < 1013hPa
Température
  Différentiel de ≥ 10°C entre 2 campagnes
Conditions météorologiques générales
Estival : [Gaz du sol] les plus élevées
Conditions contrastées : GRER v6 –Annexe B6.2
Hivernal : [Air intérieur] les plus élevées
Obtenir différentes combinaisons de conditions  Être dans des situations +- défavorables dont au moins « 1 worst case »

## Slide 15
Anticipation des conditions météo, préparation du matériel…
Possible adaptation des futures campagnes

## Slide 17
Mise en œuvre
Purge
Mesurer le débit
Consigner les paramètres
Ligne de prélèvement inerte (téflon), étanche et non contaminée

## Slide 18
Prélèvement Air intérieur (CWEA)
Matériel
Pompe (actif)
Tube(s) adsorbant(s)
Tubing inerte
Statifs
Débitmètre
Chronomètre
Feuille de terrain
Thermomètre, baromètre, anémomètre, hygromètre, boussole, appareil photo,…
Mise en œuvre
Régler et mesurer le débit
Consigner les paramètres:
  P/Température/…
Points d’attention
Blanc
Sources de pollution intérieure : produits divers, tabac
Sources de pollution extérieure : axes routiers, stations service, activité industrielle, …
Influence des conditions météorologiques sur la pollution de l’air (t° maison vs sol, surpression barométrique,..)

## Slide 19
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
CAS 1 : Maison d’habitation – type III : Interprétations
A chaque campagne :
Mesures effectuées sur 2 piézairs + 1 prélèvements d’air intérieur
Résultats sur 3 campagnes minimales
Superficie tache sous bâti : 30 m²
Maison : 50 m²
Superficie
Résultats intégrés dans S-Risk (voir suite)

## Slide 20
CAS 2 : Maison d’habitation – type III
Pollution à 6m de profondeur

## Slide 21
Terrain
Remblai
Limon
8 m ESO
CAS 2 : Maison d’habitation – type III
Pollution à 6m de profondeur
Pollution historique:
Ethylbenzène
Eau souterraine impactée
6m

## Slide 22
CAS 2 : Maison d’habitation – type III
Pollution en éthylbenzène liée à une activité historique sur le terrain (activité démantelée)
S-Risk
  Scenario standard RI >1
  Option « annulation air intérieur » délicate car impact sur majeure partie du terrain – limiter les possibilités du réaménagement du terrain
Mesures d’air

## Slide 23
CAS 2 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Terrain
Remblai
Limon
8 m ESO
Tache pas sous la maison
Pollution à 6 m de profondeur  >2m sous le niveau de la cave
 considérée profonde
À – de 10 m du bâtiment  dans la zone tampon
10 m
Tache : 130 m²
Maison : 50 m²
Superficie
Pollution historique:
Ethylbenzène
Eau souterraine impactée

## Slide 24
CAS 2 : Maison d’habitation – type III
Vise à caractériser la migration verticale gaz du sol + influence sur air intérieur
Comparable à
Annexe B6.1

## Slide 26
CAS 2 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Terrain
Remblai
Limon
8 m ESO
Pollution historique:
Ethylbenzène
Besoin de 2 piézairs et 1 prélèvements d’air intérieur
Localisation piézairs
- Niveau sous bâti
- Toit de la pollution
10 m
Tache : 130 m²
Maison : 50 m²
Superficie
Eau souterraine impactée
! Min. 1m > ESO !

## Slide 27
CAS 2 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Terrain
Remblai
Limon
8 m ESO
Eau souterraine impactée
Pollution historique:
Ethylbenzène
Besoin de 2 piézairs et 1 prélèvements d’air intérieur
Localisation piézairs
 Migration verticale et influence sur pollution air int. ?
10 m
Tache : 130 m²
Maison : 50 m²
Superficie
?

## Slide 28
CAS 2 : Maison d’habitation – type III : Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Terrain
Remblai
Limon
8 m ESO
Eau souterraine impactée
Pollution historique:
Ethylbenzène
A chaque campagne :
Mesures effectuées sur 2 piézairs + 1 prélèvements d’air intérieur
Résultats sur 3 campagnes minimales
10 m
Tache : 130 m²
Maison : 50 m²
Superficie
Résultats intégrés dans S-Risk (voir suite)

## Slide 29
CAS 3 : Friche sans projet – Plan de secteur type III

## Slide 30
CAS 3 : Friche sans projet – Plan de secteur type III
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
Pollution présente dès la surface
Projet pas vraiment défini mais possibilité habitat
Vente du terrain
Tache : 900 m²
Superficie

## Slide 31
CAS 3 : FSP – type III au plan de secteur
Pollution historique en éthylbenzène liée à une activité historique sur le terrain (terrain nu)
S-Risk :
  Scenario standard RI >1
  Option pas de cave applicable (RI<1) mais le futur acquéreur ne veut pas de cette contrainte
  Annulation voie « air intérieur » non adaptée
Mesures d’air

## Slide 32
CAS 3 : FSP – type III au plan de secteur
Annexe B6.1
Comparable à
Vise à appréhender les risques en cas de construction future au-dessus de la pollution et/ou zone tampon

## Slide 34
CAS 3 : FSP – Type III Plan de secteur – Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
Stratégie  4 piézairs
Planification des campagnes (minimum 3) avec des conditions contrastées  conditions à mesurer à chaque campagne
Position :
- Min. 1m sous niveau sol
- Une seule lithologie
Tache : 900 m²
Superficie

## Slide 35
CAS 3 : FSP – Type III Plan de secteur – Stratégie : GRER v6 –Annexe B6.1
Terrain
Remblai
Limon
6,4 m ESO
Pollution historique :
Ethylbenzène
Eau souterraine non impactée
Résultats  S-Risk : RI < 1
Résultats sur 3 campagnes minimales
MeSé : Mesures constructives Radon
 Importance de la discussion avec l’acquéreur
…
…
Tache : 900 m²
Superficie

## Slide 36
Contenu présentation
(Après la PAUSE)
Problèmes et cas particuliers
Mesures d’air dans S-Risk
Interprétations et balises décisionnelles

## Slide 37
Merci pour votre attention !
Programme |  | 
9h00 | Accueil | 
9h30 | Introduction | DAS – Bénédicte Dusart
9h45 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
11h00 | Pause | 
11h20 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
12h30 | Question/réponses | 
13h00 | Pause repas | 
14h00 | Les PFAS, quoi de neuf ? | DAS – Thomas Lambrechts
15h15 | Pause + (Quizz ISSEP) | 
15h30 | Les évolutions et perspectives – focus sur les nouveaux outils informatiques | DAS – Nicolas Boulanger / Bénédicte Dusart / Jérémy Jacques / Aubry Vanderstraeten
16h30 | Conclusions | DAS
17h00 | FIN | 
Pour vos questions c’est par ici !

## Slide 38
Rappel : Programme de la journée |  | 
9h00 | Accueil | 
9h30 | Introduction | DAS – Bénédicte Dusart
9h45 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
11h00 | Pause | 
11h20 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
12h30 | Question/réponses | 
13h00 | Pause repas/ démonstration matériel | ISSeP-Cellule Qualité de l’air
14h00 | Les PFAS, quoi de neuf ? | DAS – Thomas Lambrechts
15h15 | Pause + (Quizz ISSEP) | 
15h30 | Les évolutions et perspectives – focus sur les nouveaux outils informatiques | DAS – Nicolas Boulanger / Bénédicte Dusart / Jérémy Jacques / Aubry Vanderstraeten
16h30 | Conclusions | DAS
17h00 | FIN | 
Pour vos questions c’est par ici !
Contenu des présentations :
(Après la PAUSE)
Problèmes et cas particuliers
Mesures d’air dans S-Risk
Interprétations et balises décisionnelles