## Slide 1
Prélèvement de gaz du sol et d’air intérieur/extérieur
Mesures d’air dans l’outil S-Risk
Moulin de Beez, les 5 et 12 décembre

## Slide 2
Source images :
https://fr.dreamstime.com/dessin-continu-du-jeune-chef-d-entreprise-assis-son-bureau-devant-ordinateur-portable-strat%C3%A9gie-r%C3%A9flexion-%C3%A0-image179318331
https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/single-continuous-line-drawing-young-construction-2260687733
Mesures d’Air retenues comme appropriées
?
?
?
?
?
Préparation des Mesures d’Air
Réalisation des Mesures d’Air
Intégration des résultats des mesures d’air
&
Approche globale et processus de réflexion

## Slide 3
Prise en compte des éléments décrits dans :
GRER partie B – Version 06
Annexe B5 – Version 06
Introduction
  Prélèvement ACTIF!
  Mesures représentatives
  Retenir Cmax *
Mesures d’air à encoder dans S-Risk, sous quelles conditions ?
?
Comment intégrer les résultats dans S-Risk ?
Notes: Plusieurs campagnes doivent être menées, plusieurs prélèvements… => Cmax

## Slide 4
Ne pas introduire les différentes mesures dans une même modélisation!
Recommandations
4. Uniquement Cmax mesurée dans air extérieur si pertinent
3. Uniquement Cmax mesurée dans air intérieur
2. Uniquement Cmax mesurée dans gaz du sol
1. Sans tenir compte des mesures d’air
  Modélisations
Notes: La mesure dans gaz du sol va permettre d’estimer une concentration dans l’air intérieur/extérieur.
Si encode Cia, l’outil ne tient plus compte de la concentration mesurée dans les gaz du sol pour calculer Cia.
L’expert évalue ensuite l’influence des modifications sur le résultat.

## Slide 5
En pratique
A toujours encoder  intervient dans évaluation exposition via d’autres voies de transfert
Gaz du sol
Air intérieur

## Slide 6
  Gaz du sol
En pratique
Cmax
Profondeur sommet tube crépiné
Utilisé pour calculer :
Concentration in indoor air (Cia )
Concentration in outdoor air (Coa )
Case activée si modélisation pollution sous partie bâti  Ne pas modéliser cette option si mesures d’air
Notes: Vapour intrusion case apparaît quand prend en compte que la tache se trouve sous une partie du bâtiment. Cette option ici ne doit pas être prise en considération dans le cas de réalisation de campagnes de mesures de gaz du sol puisque le logiciel considère directement la valeur encodée dans les gaz du sol et non celle calculé à partir de la concentration dans le sol.
Conc gaz sol utilisée pour calculer Cia, Coa et Conc. dans vide-ventilé

## Slide 7
En pratique
S-Risk calculera la distribution entre phase gazeuse et PM10
  Air intérieur (extérieur) : 2 méthodes d’encodage
Cmesurée par le laboratoire
= 0 (ou calcul via équation du TGD S-Risk)
Si Cmesurée = Ctotale
(phase gazeuse et PM10)
Si conc. mesurée séparément en phase gazeuse et PM10
Notes: Encodage possible de 2 manières différentes :
soit en tant que concentration totale dans l’air. Le modèle a besoin des concentrations séparées pour une partie des calculs de transfert et d’exposition.
Soit comme une concentration mesurée séparément en phase gazeuse et sur PM10.
Pour la majorité des COV, la concentration dans les PM10 est négligeable.
=> ISSeP préconise encoder la concentration dans air int/ext dans le champ air gas phase et encoder 0 au niveau PM10

## Slide 8
En pratique
      Ne devrait pas être permis car S-Risk considère le bâtiment et la cave comme 1 seul volume
      Mais FAQ S-Risk (situation plutôt worst-case)
      Cair vide-ventilé utilisée pour calculer Cia
  Air vide-ventilé et cave
Notes: As a worst case, first fill in the basement air concentration as if it was the indoor air concentration ou conc. Dans vide-ventilé et modifier les paramètres de qualité du sol à mauvais ou très mauvais.

## Slide 9
Contenu présentation
(Après la PAUSE)
Problèmes et cas particuliers
Mesures d’air dans S-Risk
Interprétations et balises décisionnelles

## Slide 10
Merci pour votre attention !
Programme |  | 
9h00 | Accueil | 
9h30 | Introduction | DAS – Bénédicte Dusart
9h45 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
11h00 | Pause | 
11h20 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
12h30 | Question/réponses | 
13h00 | Pause repas | 
14h00 | Les PFAS, quoi de neuf ? | DAS – Thomas Lambrechts
15h15 | Pause + (Quizz ISSEP) | 
15h30 | Les évolutions et perspectives – focus sur les nouveaux outils informatiques | DAS – Nicolas Boulanger / Bénédicte Dusart / Jérémy Jacques / Aubry Vanderstraeten
16h30 | Conclusions | DAS
17h00 | FIN | 
Pour vos questions c’est par ici !

## Slide 11
Rappel : Programme de la journée |  | 
9h00 | Accueil | 
9h30 | Introduction | DAS – Bénédicte Dusart
9h45 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
11h00 | Pause | 
11h20 | Gaz du sol, air intérieur, air extérieur : quand ? pourquoi ? comment ? | ISSEP – Christelle Delobel / Christophe Lambert / Emilie Séleck
12h30 | Question/réponses | 
13h00 | Pause repas/démonstration matériel | ISSeP-Cellule Qualité de l’air
14h00 | Les PFAS, quoi de neuf ? | DAS – Thomas Lambrechts
15h15 | Pause + (Quizz ISSEP) | 
15h30 | Les évolutions et perspectives – focus sur les nouveaux outils informatiques | DAS – Nicolas Boulanger / Bénédicte Dusart / Jérémy Jacques / Aubry Vanderstraeten
16h30 | Conclusions | DAS
17h00 | FIN | 
Pour vos questions c’est par ici !
Contenu des présentations :
(Après la PAUSE)
Problèmes et cas particuliers
Mesures d’air dans S-Risk
Interprétations et balises décisionnelles