## Slide 1: Formation « préleveurs » Cas Pratique Solutions
Robin Lambotte

## Slide 2
Matériaux disposés en andains
En réalisant les prélèvements, vous tombez sur une « poche » de matériau sableux claire, que faites-vous ?
  Vous isolez cet échantillon et continuez la journée jusqu’à obtenir le nombre d’éch. élémentaires initialement prévu
  Informer l’expert => révision stratégie ?

## Slide 3
P6 – Méthodes prélèvements Sol
Les méthodes de forage suivantes sont-elles adaptées pour les différents prélèvements prévus ?
 | Terres excavées | Sol en place | Installation de piézomètres
Tarière manuelle | V | V MAIS… | V MAIS…
Tarière mécanique | V | X | V
Gouge à percussion | V | V | V
Liner | V | V | V MAIS…
Pelle mécanique | V | X | X
Pelle manuelle | X | X | X

## Slide 4
P6 – Méthodes prélèvements Sol
Le sol est friable et des déblais ont tendance à tomber dans le trou de forage. Que pourriez-vous faire pour éviter de contaminer les échantillons de sols sous-jacents?
  Tubage à l’avancement
  Echantillonnage de la 2ème moitié du mètre foré : gouge, liner, (tarière !)

## Slide 5
P6 – Méthodes prélèvements Sol
Vous rencontrez un refus à 80 cm de profondeur dans le forage F5 (piézomètre). Cet ouvrage est indispensable pour déterminer le sens d’écoulement des eaux souterraines. Que faites-vous ?
  Essais complémentaires (1,2 ? => CP)
  Contact CP pour déplacement plus important

## Slide 6
Description des sols et des terres
Réalisez la description des terres excavées présentées dans les bacs situés à l’extérieur
Echantillon A :
Remblai
Matrice principale : limon
Matrice secondaire : argile, (sableux)
Élemts grossiers : DC, galets roulés, grès, cm à dm, 25 %
Humide à très humide
Brun foncé
Pas d’odeur, pas d’irisation

## Slide 7
Description des sols et des terres
Réalisez la description des terres excavées présentées dans les bacs situés à l’extérieur
Echantillon B :
Remblai
Matrice principale : sable grossier
Matrice secondaire : limon
Élemts grossiers : DC, schistes, scories, galets roulés, élemts cm à dm; 30-40 %
Humide
noir
Pas d’odeur, film qui se fractionne
Remblai type minier-charbonnier

## Slide 8
Eaux souterraines
Dans le dossier IMMOSTEP, à quelle profondeur vous attendez-vous à trouver la nappe d’eau souterraine ?
  Entre 2,0 et 3,0 m de profondeur
Quelle longueur minimale de tubes crépinés et aveugles devez-vous préparer pour l’intervention ?
  6 m de tubes crépinés
  19 m de tubes aveugles

## Slide 9
Eaux souterraines
  Quels sont les diamètres de piézomètre et de forage les plus adaptés selon vous ?
  Piézomètre 1 ou 2 pouces
  Forage de minimum 60 ou 100 mm

## Slide 10
Eaux souterraines
  Lors de prélèvements d’eaux souterraines, dans quel ordre réaliseriez vous les mesures in-situ (pH, t°, oxygène dissous, conductivité) – pourquoi ?
    1) t° : varie rapidement, ne modifie pas le milieu
    2) conductivité et l’O2 optique : ne modifient pas le milieu (peu importe l’ordre)
    3) pH : modifie le milieu par largage de KCl
    4) O2 électrochimique : consomme l’O2 de l’échantillon et donc modifie le pH

## Slide 11
Air ambiant
  La stratégie de l’air ambiant prévoit d’analyser le benzène. Quel est le volume minimum de l’échantillon d’air à prélever ?
  Dépend des recommandations du laboratoire qui réalisera les analyses

## Slide 12
Gestion des échantillons
  Lors du transport vers le site, vous vous apercevez qu’un type bouteille de prélèvement d’eau souterraine avec stabilisateur est manquant. Quelle solution proposez-vous ?
    Contact avec le CP => paramètre important pour l’étude ou non
    Echantillonnage ultérieur